附件1：设备参数

超高清腹腔镜系统技术参数

总体要求：

*1.整机原装进口，提供“进”字号注册证。

*2.主机、摄像头、光源、气腹机、腹腔镜为同一品牌。

一、摄像系统

1.1	摄像头为3CCD或CMOS三晶片设计

1.2	像素1920×1080P,逐行扫描，16:9

* 1.3摄像头具有光学变焦功能，变焦范围≥2倍，f值范围在16-28mm

*1.4摄像头按键可设定快捷菜单，如录像、拍照、白平衡等，可同时定义功能数量≥4

1.5画中画功能：可同时显示内镜图像及其他辅助诊断图像

*1.6可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示，可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。

1.7智能图形化菜单设计，且菜单可编辑

1.8可实现兼容多种内外科电子镜，如：电子输尿管镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜等

1.9具备中央集控接口，可通过摄像头操控手术设备，如气腹机，冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。

1.10主机具有3G-SDI、DVI-D数字端口

* 1.11单机双镜联合功能：一套主机，一个屏幕的实现双镜联合，可兼容其他品牌电子镜，且免费连接.

1.12主机模块化设计，可通过增加模块实现功能升级

1.13通过增加模块即可升级到3D腹腔镜

*1.14具有IPM防溢红处理模块，出血时图像亮度不下降，保持较真的色彩还原度

1.15暗区自动补亮功能：自动对手术黑暗部分进行补亮，且明亮部分亮度保持不变

1.16组织边界强化功能：增强不同组织的对比度，有利于区分血管、神经等重要组织

*1.17具备光染色功能，增强不同组织层次的对比度

1.18摄像头、摄像主机及医用设备电气具备CF安全认证

1.19主机软件系统可以通过USB接口实现免费升级

- 原厂全高清图文工作站（两种方案均接受）

2.1内置：摄像主机有4个USB接口，插U盘、移动硬盘即可实现1080p高清图片、1080P录像的刻录，且全程可通过摄像头，由术者自有控制。

2.2外置：与摄像主机为同一生产厂家的全高清图文工作站，完成抓取1080p图像，刻录1080P录像。

三、腹腔镜

3.1腹腔镜1根：30°

3.1.1 光学镜角分辨力≥6.7C/(°)

3.1.2分辨率≥25LP/mm

四、冷光源

4.1灯泡：≥300W

4.2使用寿命：≥500小时（500小时内保修）

4.3色温：≥6000K

4.4电器安全：CF认证

4.5 配备导光束一根

五、全自动气腹机

1.最大流速≥20升/分

2.气腹压力控制:自动检测控制，数码显示流量，流速气量不足提示等

3.电源:100～240V

六、全高清监视器

1.显示器类别：同品牌高清医用监视器

2.尺寸：≥26英寸

3.分辨率：最高像素≥1920×1080

4.信号输入方式：BNC复合视频信号;S-VIDEO、Y/C信号;RGB分色信号;DVI数字信号

附件2：评分办法（综合评分法）

（一）评标方法

本项目采取综合评分法，指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下（即通过评委会初审），按照招标文件中规定的评分标准进行综合评审后，按评审后得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。

（二）评分标准

综合评分法是指对招标文件做出了实质性响应的投标文件进行评审打分（满分100分）。具体评分因素、评分标准及分值如下：

技术评分细则（满分70分）

| 序号 | 评审项目 | 分 项 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应性 | 评标专家根据投标人所提供的设备技术参数进行评审，*号负偏离的，每项扣5分,非*号负偏离每项扣1分，扣完为止。（所有*号参数需提供厂家证明材料并标注页码，否则视为不响应） | 40 |
| 2 | 综合性能 | 1、评标专家根据投标人所投设备的品牌、性价比、综合性能及售后服务应答时间、处理时间、应急解决方案等进行评审。8分 | 14 |
|  |  | 2、设备的市场占有率；提供所投机型在安徽省内2016年以来三级医院的用户合同复印件，提供1家加2分，满分6分。（复印件加盖厂家或代理商公章备查） |  |
| 3 | 售后服务 | 1、对各投标人的投标售后服务的本地化情况进行综合评比，主要对投标人在售后服务应答时间、处理时间、及应急解决方案等售后服务计划进行综合比较和评价。0-6分 | 14 |
|  |  | 2、工程师须具有厂家培训合格的上岗证书（安徽省内），提供证书复印件及社保证明。提供1人得2分，满分8分。 |  |
| 4 | 优惠承诺 | 对投标人具有实际经济意义的优惠条件（评标专家根据投标文件酌情打分）进行评审，横向比较。0-2分 | 2 |
| 5 | 备注 | 投标人自己填写的参数响应性与技术白皮书或产品彩页参数不一致（例如：自填响应或正偏离，技术白皮书或产品彩页参数显示负偏离或响应），误导评委评标的，评标委员会应认定其为虚假应标，取消其投标及中标资格。招标人有权没收其投标保证金。 |  |
| 合 计 | 70 |

投标报价评分细则（满分30分）

| 序号 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |